## Slide 1: SLAM
Putting all together

## Slide 2: What is SLAM
S : Simultaneous
L : Localization
A : And
M : Mapping

## Slide 3: Graph SLAM
Initial location constraint >>로봇의 초기 위치
Relative motion constraint >>로봇의 이동에 따른 위치 변화
Relative measurement constraint >>landmark 와 로봇의 거리
위와 같은 조건들로 Mapping 한다

## Slide 4: Implementing constraints
X0가 x1으로 5만큼 이동
X1에서 x2로 -4만큼 이동
겹치는 위치벡터는 합한다

## Slide 5: Adding Landmarks
X1과 L0의 거리가 9일때
겹치는 위치벡터의 성분은 합한다
5X5행렬을 Ω, 5X1행렬을 ξ라 한다
Notes: 수정 : [x1,x1]의 값은 3이다

## Slide 6: Noise
Move2 에서 랜드마크 까지의 거리가 1로 측정이 된다면 랜드마크 와의 거리가 맞지 않는다
초기위치는 변하지 않음
측정에 오차가 생겨도 ξ의 계산을 통해 최적의 위치를 계산할 수 있다
Graph slam은 오차를 배제할 수 없다
Notes: 로봇은 1차원 상에 있다고 가정한다.

## Slide 7: Confident Measurement
로봇이 이동할 때 가우시안 확률분포가 생긴다
X0에서 x1으로 10만큼 x1에서 x2로 5만큼 이동했다고 한다
두 가우시안의 곱으로 표현
Notes: 시그마의 값이 클수록 더 확신이 있는 값이다

## Slide 8: Summary
SLAM을 통해 localization과 mapping이 가능하다
Initial position, motion, measurement 를 통해 Ω, ξ 를 계산하고, ξ 를 통해 최적의 루트를 알 수 있다()
Strength factor : 의 값이 커질 수록 신뢰도가 높다